廢棄物貯存清除技術練習題

第一章

| 題目 | 解答 | 頁碼 |
| --- | --- | --- |
| 115.什麼是廢棄物處理過程中，成敗的決定因素？ | 解答：人是具有決定性的因素。 | 1 |
| 167.依廢清法，一般廢棄物由誰負責清理？ | 解答：『廢清法』第11條 依一般廢棄物由執行機關負責清理。 | 1 |
| 168.依廢清法，事業廢棄物由誰負責清理？ | 解答：『廢清法』第28條 事業廢棄物之清理由事業自行、共同或委託清除處理。 | 1 |
| 52.一般廢棄物和事業廢棄物之清理責任各為何？ | 解答：『廢清法』第5、28條 一般廢棄物：政府機關。 事業廢棄物：自行處理或委託處理或共同處理。 | 1 |
| 55.一般廢棄物的貯存、收集，清運與處理過程中，收集費用約佔多少百分比？多少錢？ | 解答：60～80%，每噸約800～1200元之間。 | 1 |
| 56.一般廢棄物的處理費用大約多少？ | 解答：每噸約530～800元之間(掩埋)。 | 1 |

第二章

| 題目 | 解答 | 頁碼 |
| --- | --- | --- |
| 117.淨水廠、污水廠和廢水廠的廢棄物主要是什麼？ | 解答：污泥。 | 2 |
| 110.家戶的裝璜廢棄物屬於那一類的廢棄物？ | 解答：建築廢棄物。 | 3 |
| 116.住宅的垃圾主要成份為何？ | 解答： | 3 |
| 118.垃圾與一般廢棄物的內容有何不同？ | 解答：垃圾是一般廢棄物中的一種。 | 3 |
| 119.垃圾包含那些主要項目？ | 解答：可燃與不可燃垃圾。 | 3 |
| 120.一般廢棄物的內容包括那些？ | 解答：『廢清法』第2條，由家戶或其他非事業所產生之垃圾、糞尿、物屍體等，足以污染環境衛生之固體或液體廢棄物。 | 3 |
| 121.廚餘的特性是什麼？ | 解答：易腐敗、分解快速 | 3 |
| 122.灰渣包括範圍為何？ | 解答：家庭、商店、機關、工業都市等取暖、烹飪及處理可燃垃圾所產生之燃灰及殘渣，但不包括電廠之飛灰。 | 3 |
| 123.灰渣的內容物主要是可燃或不可燃？ | 解答：不可燃。 | 3 |
| 57.一般廢棄物的定義為何？ | 解答：包括垃圾糞尿動物屍體或其他非事業機構所產生足以污染環境衛生之故體或液體廢棄物。 | 3 |
| 58.廚餘最令人困擾的是什麼？ | 解答：易腐敗發臭，且分解快速。 | 3 |
| 124.農業廢棄物是指什麼？ | 解答：由各種農業設施所產生的廢棄物。 | 4 |
| 125.農業廢棄物的清理責任屬於誰？ | 解答：屬事業廢棄物，清理責任在產生廢棄物之業者。 | 4 |
| 126.國內垃圾分類主要分為那二大類？ | 解答：可燃類和不可燃類。 | 4 |
| 129.垃圾的化學組成有那三種分析？ | 解答：近似分析、元素分析和發熱量分析。 | 4 |
| 130.垃圾的化學分析中元素分析項目有那些？ | 解答：碳、氫、氧、氮、硫、氯。 | 4 |
| 59.農業之廢棄物是什麼？清理責任為誰？ | 解答：應自行處理或委託處理或共同處理。 | 4 |
| 127.可燃垃圾有那些？ | 解答：紙類、纖維類、木竹稻草落葉類、.餘類、塑膠類、皮革橡膠類。 | 5 |
| 128.不可燃垃圾有那些？ | 解答：金屬類、玻璃類、陶瓷類、石頭.和土砂。 | 5 |
| 131.垃圾發熱量分析分那二種？ | 解答：高位發熱量和低位發熱量。 | 5 |
| 132.高位發熱量與低位發熱量差別是什麼？ | 解答：高位發熱量減去垃圾中水分的蒸發潛熱，為低位發熱量。 | 5 |
| 51.國內垃圾的性質大略如何？ | 解答：表2-2歷年台灣地區垃圾物理化學特性分析表。 | 5 |
| 60.垃圾物理分析中分為可燃物與不可燃物，各包括那些成分？ | 解答：表2-2 | 5 |
| 114.影響垃圾排出量的因素有那些？ | 解答：第1行及2-3-2各項。 | 6 |
| 133.每人每日垃圾量和居民的所得有關係嗎？ | 解答：有，成正比。 | 6 |
| 135.垃圾量及經濟成長有關係否？ | 解答：有。 | 6 |
| 134.垃圾量與季節性有關係否？ | 解答：有。 | 7 |
| 137.垃圾自行處理的方式有那些？ | 解答：(1)現場焚化或掩埋。 (2)家庭或公寓焚化爐之採用。 (3)廚餘磨碎機之使用。 | 7 |
| 138.垃圾自行處理的採用，是否會影響垃圾量？ | 解答：將使垃圾減量。 | 7 |
| 139.地理位置決定了氣候的差異，而氣候的差異會使垃圾增加的內容是什麼？ | 解答：庭園花草垃圾。 | 7 |
| 140.垃圾量是否會受周休日的影響？ | 解答：在都市，周休日垃圾量減少。 | 7 |
| 141.垃圾量若是以重量表示則有那些單位？ | 解答：公斤、公噸。 | 8 |
| 142.垃圾量若以體積方式表示，則常用什麼單位？ | 解答：立方公尺。 | 8 |
| 143.國內每人每日垃圾量約有多少kg？ | 解答：0.85公斤/人/日。 | 8 |
| 144.國內每人每日垃圾量，平均是都市高或鄉村高？ | 解答：都市高。 | 8 |
| 89.要計算垃圾重量，若已知體積，另外必須知道的是什麼？ | 解答：密度(壓密程度)。 | 8 |
| 145.對某一地區的總垃圾量推估是依據那二種參數相乘而來？ | 解答：每人每日垃圾量與人口數相乘。 | 10 |
| 113.台灣事業廢棄物產生量最多者為何？ | 解答：表2-5鎔鑄礦渣。 | 12 |

第三章

| 題目 | 解答 | 頁碼 |
| --- | --- | --- |
| 146.影響廢棄物貯存的因素有那些？ | 解答：(1)貯存設備與清運次數。(2)貯存容器的款型。(3)貯存方式。(4)貯存容器的放置地點。(5)其他。 | 13 |
| 147.清運及貯存設備之容量與廢棄物量是否有直接關係？ | 解答：清運次數與貯存設備容量大小反比，而與廢棄物量成正比。 | 13 |
| 148.廢棄物貯存設備的大小，不能無限制增加，還需考慮其他限制因素為何？ | 解答：場所空間和廢棄物本身性質是否可貯存太久。 | 13 |
| 149.垃圾貯存容器主要考慮因素有那些？ | 解答：天候、垃圾質與量、垃圾產源周遭之道路設施等因素、收集方式、機具種類與收集頻率、衛生與美觀、經濟。 | 14 |
| 150.垃圾貯存容器之材質與種類應考慮的因素有那些？ | 解答：容量、密閉性、不漏水、易清理、輕便堅固、易搬運、安全性、不易產生噪音。 | 14 |
| 180.刀片、碎玻璃分類時貯存時應先如何處理？ | 解答：用袋子包裝，以顏色區分或在袋上加以標示。 | 14 |
| 151.垃圾用透明塑膠袋盛裝是否較有利於分類執行？ | 解答：表3-1，是。 | 15 |
| 152.垃圾用塑膠袋盛裝比用塑膠桶裝的效率是否會較高？ | 解答：表3-1，是。 | 15 |
| 153.垃圾用子車收集時的限制因素為何？ | 解答：需要母車之配合。 | 15 |
| 154.垃圾子車依與母車結合方式而分為那二種？ | 解答：固定式子車和移動式子車。 | 15 |
| 155.固定式子車的母車是如何收集垃圾的？ | 解答：以輸送帶裝上母車。 | 15 |
| 61.垃圾用袋裝，其收集效率高的原因為何？ | 解答：表3-1 | 15 |
| 156.移動式子車的母車是如何收集垃圾的？ | 解答：母車將子車吊掛起來並將垃圾傾入母車，另一種為母車將裝有垃圾之子車直接載運到垃圾場傾倒。 | 16 |
| 157.子母式收集車的母車為何多為壓縮式？ | 解答：增加垃圾裝載量，提升清運效率。 | 17 |
| 158.國內、日本為例，垃圾的貯存何者最普遍？ | 解答：塑膠袋。 | 18 |
| 159.垃圾若有家戶分類，則其好處有那些？ | 解答：減少垃圾量，降低清運成本。 | 18 |
| 160.家戶垃圾貯存分那二種方式？ | 解答：分類貯存和混合貯存。 | 18 |
| 161.何謂家戶垃圾分類貯存？ | 解答：依垃圾品質及其處理之需要分門別類貯存。 | 18 |
| 162.何謂家戶垃圾混合貯存？ | 解答：不論性質與品質，集中存放於同一貯存容器中。 | 18 |
| 63.垃圾分類是依什麼來分？ | 解答：品質及性質的不同。 | 18 |
| 163.垃圾貯存期限常優先考慮的因素是什麼？ | 解答：腐敗性有機物(廚餘)需優先處理。 | 19 |
| 164.水銀電池與日光燈管是有害，所以不能貯存太久？ | 解答：錯，不易腐敗。 | 19 |
| 165.垃圾貯存容器放置地點應考慮因素為何？ | 解答：避免陽光直射及陰暗處，面臨收集面，不妨礙交通。 | 19 |
| 166.垃圾貯存容器之放置點是否要遠離住宅？ | 解答：不可遠離住家。 | 19 |
| 169.一般事業廢棄物之貯存方法規定有那些？ | 解答：『設施標準』第6條 (1)貯存地點容器設施應保持清潔完整不得有廢棄物飛揚逸散滲出污染地面或散發惡臭情事。 (2)貯存容器設施應與所存放之廢棄物具有相容性，不相容之廢棄物應分別貯存。 (3)貯存地點、容器、設施應於明顯處以中文標示廢棄物之名稱。 | 19 |
| 172.一般事業廢棄物的貯存設施有那些規定？ | 解答：『設施標準』第6條 (1)應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施。 (2)由貯存設施產生之廢液、廢氣、惡臭等，應有收集或防止其污染地面水體、地下水體、空氣、土壤之設備或措施。 | 19 |
| 173.一般事業廢棄物貯存設施的地面規定為何？ | 解答：『設施標準』第6條 應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施。 | 19 |
| 174.由一般事業廢棄物貯存設施所產生之污染如何處理？ | 解答：『設施標準』第6條 由貯存設施產生之廢液、廢氣、惡臭等，應有收集或防止其污染地面水體、地下水體、空氣、土壤之設備或措施。 | 19 |
| 62.垃圾貯存容器放置地點應考慮的有那些？ | 解答：(1)避免陽光直射及陰暗處。 (2)面臨收集面。 (3)妨礙交通。 | 19 |
| 170.一般事業廢棄物的貯存容器須標示什麼？ | 解答：以中文標示廢棄物之名稱。 | 20 |
| 171.不具相容之事業廢棄物不能混合貯存？為什麼？ | 解答：『設施標準』第2條 可能發生下列效應： (1)產生熱。 (2)產生激烈反應火災或爆炸。 (3)產生可燃性流體造成容器材料劣化致降低污染防治之效果。 | 20 |
| 54.內垃圾分類有那幾大項？ | 解答：資源垃圾、巨大垃圾、有害垃圾、一般垃圾。 | 20 |

第四章

| 題目 | 解答 | 頁碼 |
| --- | --- | --- |
| 175.垃圾處理的質量平衡指的是什麼？ | 解答：垃圾處理設施欲處理的垃圾量和排棄量之間，量和質均保持衡。 | 21 |
| 176.規劃廢棄物收集系統時，應考慮的因素有那些？ | 解答：垃圾之貯存方式、收集方式、收集路線、收集時間、收集頻率、收集設備、人力編組、轉運等。 | 21 |
| 177.因為經濟活動頻繁，消費提高，所以會增加垃圾中的可資源回收再利用物質？ | 解答：是。 | 21 |
| 178.垃圾分類可分那些？ | 解答：資源垃圾、巨大垃圾、有害垃圾、一般垃圾。 | 21 |
| 179.電冰箱與日光燈管歸類各為那些種類廢棄物？ | 解答：冰箱：資源垃圾；燈管：有害垃圾。 | 21 |
| 136.垃圾分類的優點有那些？ | 解答：回收再利用、減量、減少處理成本。 | 22 |
| 184.管線收集垃圾，若用水輸送泥狀物，應適於長距或短距？ | 解答：適合長距。 | 26 |
| 185.若以壓縮空氣輸送散裝垃圾，距離適於多少公里？ | 解答：5km。 | 27 |
| 64.垃圾收集方式有那些？ | 解答：逐戶、定點。 | 27 |
| 65.垃圾逐戶收集與定點收集之優缺點為何？ | 解答：逐戶收集： 優：方便住戶、排棄責任清楚，對垃圾管理較能徹底、分類貯存較能徹底執行。 缺：費時費力收集效率較差、人事費比率提高、房屋密度高的地方，易造成交通阻塞。 | 27 |
| 186.垃圾收集時間是清晨或夜間，應取決於什麼？ | 解答：依交通量、道路狀況及居民作息等。 | 28 |
| 187.若清晨收集垃圾，對於環境好或不利？ | 解答：由於垃圾需在前一晚置於收集區，易造成收站散亂不利環境。 | 28 |
| 84.垃圾貯存、收集的方式可以改善市容環境的除了「垃圾不落地」，還有那些？ | 解答：讓太陽看不到垃圾，夜間收集及垃圾分類等。 | 28 |
| 188.垃圾收集而言，那一段所佔時間最高，一人收集及二人收集時各為何？ | 解答：收集所佔的時間百分比最高，一人收集時約佔49%，二人收集約佔47%。 | 30 |
| 66.國內最常用的垃圾車是屬於那一種？ | 解答：密閉式附壓縮裝置之垃圾車。 | 32 |
| 189.垃圾之管理體系中，那一部分佔的成本最高？ | 解答：收集運輸階段所佔的成本最高。 | 35 |
| 190.垃圾轉運的方式那些？ | 解答：陸上貨櫃、船舶轉運方式2種。 | 36 |
| 191.汽車轉運的優缺點為何？ | 解答：缺點：(1)交通狀況影響運輸效率。 (2)單位重量的運輸成本高。 (3)不適合大量搬運。 (4)產生排氣及噪音等公害。 優點：較無路線之限制，機動性高。 | 36 |
| 192.水上轉運的優缺點為何？ | 解答：優點：常被用垃圾之長距離運輸上。 缺點：受地理及路線限制，在特定區內，仍須以汽車再作短程轉運。 | 36 |
| 67.垃圾轉運可以用的交通工具有那些？ | 解答：汽車、火車、船舶。 | 36 |
| 194.垃圾轉運站設置的目的為何？ | 解答：使用最少人力及物力，發揮最高運輸效率，將垃圾有效地運抵處理地點。 | 38 |
| 195.轉運站的型式有那兩種？ | 解答：即運式、貯存式。 | 39 |
| 196.即運式垃圾轉運站的優缺點？ | 解答：表4-5 優：佔地小、產生二次公害程度低。 缺：每日操作時間短、需較多大型貨櫃車輛。 | 39 |
| 197.貯存式垃圾轉運站的優缺點？ | 解答：優：每日連續24小時操作、所需大型貨櫃車輛少。 缺：佔地大、產生二次公害程度高。 | 39 |
| 68.即運式垃圾轉運站優缺點為何？ | 解答：表4-5 | 39 |
| 69.貯存式垃圾轉運站優缺點為何？ | 解答：表4-5 | 39 |
| 198.垃圾收集路線之設定，應考慮的項目有那些？ | 解答：共14項。 | 41 |
| 199.垃圾收集路線之設定如何使工作負荷相等？ | 解答： | 41 |
| 72.垃圾車收集時U型轉彎應儘量少，而且以幹為終點？ | 解答：是。 | 41 |
| 200.一般事業廢棄物之清除應注意事項為何？ | 解答：『設施標準』第11、12、13條 (1)清除事業廢棄物之車輛、船舶或其他運送工具於清除過程中，應防止事業棄棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散、爆炸等污染環境或危害人體健康之情事發生。 (2)不具相容之事業廢棄物不得混合清除。 (3)事業自行或委託清除其產生之事業廢棄物至該機構以外，應紀錄清除廢棄物之日期、種類、數量、車輛車號、清除機構、清除人、處理機構及保留所清除事業廢棄物之處置證明。前項資料應保留三年，以供查核。 | 46 |
| 111.事業廢棄物清理紀錄應保持幾年？ | 解答：『設施標準』第13條，3年。 | 47 |
| 34.事業廢棄物的清除是否也含運送？ | 解答：『設施標準』第2條，是。 | 47 |
| 48.一般事業廢棄物之貯存方法是否也規定了相容性？ | 解答：『設施標準』第5條，是。 | 47 |
| 70.依廢清法，「清理」範圍包括那些？ | 解答：貯存、清除、處理。 | 47- |
| 71.依廢清法，「處理」範圍包括那些？ | 解答：中間處理、最終處置和再利用。 | 47- |

第五章

| 題目 | 解答 | 頁碼 |
| --- | --- | --- |
| 204.有害事業廢棄物之貯存方法應符合規定為何？ | 解答：『設施標準』第6、7條 分別規定了感染性事業廢棄物之貯存方法和其他有害事業廢棄物之貯存方法。 | 48 |
| 206.若貯存有害事業廢棄物之容器或材料有劣化時，應如何處理？ | 解答：應即更換。 | 48 |
| 37.有害事業廢棄物的貯存方法規定是什麼？ | 解答：『設施標準』第6條 (1)堅固包裝材料或容器密封盛裝，置於貯存設施內，分類編號標示產生廢棄物之機構名稱、貯存日期、數量、成分及區別有害事業廢棄物特性之標誌。 (2)貯存容器設施應與有害事業廢棄物去相容性。 (3)貯存容器包裝應保持良好狀況。 貯存以2年為限。 | 48 |
| 74.對感染性事業廢棄物的貯存溫度和時間規定為何？ | 解答：常溫下保存者，以1日為限攝氏5度以下保存者，以7日為限。 | 48 |
| 39.感染性有害事業廢棄物與其他有害事業廢棄物在貯存方法和貯存設施規定上之差異為何？ | 解答：『設施標準』第8條 | 48-49 |
| 106.有害事業廢棄物貯存設施應符合的規定為那些？ | 解答：『設施標準』第10條 除感染性事業廢棄物外，應符合： (1)應設置專門場所，其地面堅固，四周採用抗蝕及不透水材料襯墊或構築。 (2)應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備及措施。 (3)貯存產生的廢液、廢氣、惡臭等，應有收集或防止其污染地面水體、地下水體、空氣、土壤之設備或措施。 (4)應於明顯處設置白底、紅字、黑框之警告標示、並有災害防止設備。 (5)設於地下之貯存容器應有液位檢查、防漏措施及偵漏系統。 (6)應於貯存事業廢棄物之種類，配置監測設備、警報設備、滅火、照明設備或緊急沖淋安全設備。 | 49 |
| 38.有害事業廢棄物的貯存設施應符合規定為何？ | 解答：『設施標準』第10條 | 49 |
| 40.有害事業廢棄物的貯存設施之警告標示為何？ | 解答：白底、紅字、黑框。 | 49 |
| 41.清除事業廢棄物之車輛應符合規定為何？ | 解答：『設施標準』第13條 (1)防止飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散、爆炸等汙染環境或危害人體之情事發生。 (2)不具相容性之事業廢棄物不得混合清除。 (3)事業自行或委託清除其產生之事業廢棄至該機構以外，應紀錄清除廢棄物之日期、種類、數量、車輛車號、清除機構、清除人、處理機構及保留所清除事業廢棄物之處置證明。前項資料庄保留三年以供查核。 | 49 |
| 73.有害事業廢棄物的特性標誌有那幾種？ | 解答： | 49-53 |
| 208.毒性事業廢棄物標誌為何？ | 解答：圖5-1。 | 50 |
| 209.溶出毒性事業廢棄物之標誌為何？ | 解答：圖5-2。 | 50 |
| 210.感染性事業廢棄物之標誌為何？ | 解答：圖5-6。 | 52 |
| 35.在事業廢棄物所謂相容性為何？ | 解答：『設施標準』第2條 指事業廢棄物與容器、材料接觸或二種以上之事業廢棄物混合，不發生下列效應者： (1)產生熱。 (2)產生激烈反應、火災或爆炸。 (3)產生可燃性流體或有害流體。 (4)造成容器材料劣化，致降低污染防治之效果。 | 53 |
| 219.對有害事業廢棄物儲槽之設計，依其廢棄物的特性應考慮什麼？ | 解答：表5-1。 | 54 |
| 220.易燃性事業廢棄物儲槽應有什麼設計？ | 解答：表5-1 (1)需為封閉式槽頂。 (2)和廢液或其蒸氣接觸之進出口，須有防火花之裝置。 | 54 |
| 221.腐蝕性事業廢棄物儲槽應特別注意什麼？ | 解答：表5-1 材質需特別注意腐蝕速率或使用相容之襯層。 | 54 |
| 88.有害事業廢棄物的貯槽設計考慮因素，如何搭配其設計步驟應用？ | 解答：(1)儲槽型式配合需要。(2)儲槽材質之相容性。(3)溢液防治。(4)防.措施。 | 54 |
| 1.列舉有害事業廢棄物其化學性質與相容的盛裝材質。 | 解答：表5-3材質與化學品相容性。 | 57 |
| 2.貯存硫酸可用的相容材質有那些？ | 解答：橡膠襯裡之軟鋼。 | 57 |
| 3.貯存氫氧化鈉可用的相容材質有那些？ | 解答：不鏽鋼、水泥、FRP。 | 57 |
| 4.貯存氯化鈣可用的相容材質有那些？ | 解答：水泥、FRP。 | 57 |
| 5.貯存次氯酸鈉可用的相容材質有那些？ | 解答：貴金屬、不鏽鋼、FRP。 | 57 |
| 6.貯存氯化鐵可用的相容材質有那些？ | 解答：水泥、FRP。 | 57 |
| 7.貯存四氯化碳可用的相容材質有那些？ | 解答：水泥、FRP。 | 58 |
| 8.貯存乙醇可用的相容材質有那些？ | 解答：水泥、軟鋼。 | 58 |
| 10.儲槽的溢流防治包括那些？ | 解答：(1)液位指示器。(2)高液位警報器。(3)自動切斷或分流控制器。(4)收集液流之管線設計。 | 59 |
| 11.儲槽的防蝕措施有那些？ | 解答：由儲槽材質、襯層及電位防蝕著手。 | 59 |
| 12.儲槽的防漏系統基本的要求有那些？ | 解答：(1)使用的材質或襯層必須和貯存物相容，並須有足夠強度。 (2)基礎強度需足夠支持任何可預見之外力。 (3)必須有防漏偵測措施，使得任何滲漏能在24小時內被偵測。 (4)任何滲漏必須能夠由收集系統收集，並在24小時內清除。 | 59 |
| 75.液位指示與警報器是用來作貯槽的什麼功能？ | 解答：防止溢流設備，藉由高低液位訊號而驅動自動切斷或分流之應變措施。 | 59 |
| 85.有害事業廢棄物儲槽設施，二次防漏系統的功能為何？ | 解答：提早偵測出滲漏或因人為疏忽而造成之溢流。 | 59 |
| 86.有害事業廢棄物儲槽設施，二次防漏系統的材料、結構及偵漏規定為何？ | 解答：(1)所使用材質或襯層必須和貯存物相容，並須有足夠強度。 (2)基礎強度需足夠支持任何可預見之外力。 (3)須有防漏偵測措施。 (4)任何滲漏液必須能夠由收集系統收集。 | 59 |
| 87.有害事業廢棄物儲槽設施的二次防漏系統若發現滲漏如何處理？ | 解答：必須能夠由收集系統收集，並在24小時內清除。 | 59 |
| 9.貯存苯胺可用的相容材質有那些？ | 解答：不鏽鋼、FRP。 | 59 |
| 13.防漏偵測的措施有那些？ | 解答：人工檢查、儀器偵測。 | 65 |
| 14.桶裝貯存區主要設防漏收集系統，此系統之要求為何？ | 解答：(1)容器下方需有滲漏液收集池。 (2)此收集池之地面需傾斜，或者為其他排水系統。 (3)收集系統之總容積，至少需涵蓋總容器體積之100%以上。 (4)此系統須能防止地表水進入。 (5)滲漏液之收集池須時常清除。 | 66 |
| 15.有害事業廢棄物採廢棄物堆貯存時，基本設置規範為何？ | 解答：(1)底層設置：厚度60公分以上，透水係數小於10-74cm/sec之壓縮黏土襯墊；厚度0.2公分之人造不透水襯墊；襯墊須與廢棄物相容、能夠抵抗外力或物理化學作用而不發生任何洩漏。 (2)滲出液收集系統設置：收集蓄積深度不可超過30公分；收集系統材質須能抵抗廢棄物或滲出液的腐蝕、能夠抵抗外力或物理化學作用而不發生任何洩漏。 (3)有細微粒子之設置：使用密閉方式處理避免飛散問題；用濕式噴灑水系統。 | 67 |
| 16.有害事業廢棄物的滲出液收集系統設置要求為何？ | 解答：(1)收集蓄積深度不可超過30公分。 (2)收集系統材質須能抵抗廢棄物或滲出液的腐蝕。 (3)能夠抵抗外力或物理化學作用而不發生任何洩漏。 | 67 |
| 76.事業廢棄物的襯墊有那些種類？ | 解答：人造不透水襯墊及緊密粘土。 | 67 |
| 17.有害事業廢棄物是否可以全部均採廢物堆方式貯存？ | 解答：否，具易燃性、反應、易揮發性及惡臭之廢棄物，不得使用廢物堆貯存方式。 | 68 |
| 18.有害事業廢棄物採廢物堆方式貯存，若不設襯墊，應在什麼條件下？ | 解答：向主管機關提說明，已證實廢物堆不會污染地下水、地表水或土壤。 (1)廢棄物的質與量。 (2)提出替代襯墊的設計及操作方式。 (3)鄰近地質水文特性。 (4)所有可能影響滲出水質變動的因素。 | 68 |
| 19.有害事業廢棄物採廢物堆方式貯存，在什麼條件下可不設滲出水收集系統？ | (1)廢物堆設置在室內或具有良好的防雨設施。 (2)貯存的廢棄物為不具有流動性液體，且有良好的地表水流入阻絕措施。 (3)使用非濕式之防細微粒子逸散系統。 (4)該廢棄物不會因分解或其他反應而產生滲出水。 | 68 |
| 20.有害事業廢棄物若採廢物堆方式貯存，其檢查和清除應如何進行？ | (1)定期移除所有堆積之廢棄物並檢查襯墊或構築若有不符設置標準則加以修正。 (2)堆積期限不得超出120天。 (3)襯墊建造安置前30天，通知主管機關。並於設置後會同主管機關檢查。 (4)每週至少檢查1次。 | 68 |
| 21.有害事業廢棄物若採廢物堆方式貯存，是否有期限？ | 解答：有120天。 | 68 |
| 22.有害事業廢棄物若採廢物堆方式貯存，其檢查頻率與項目為何？ | 解答：每週至少檢查1次，而暴風雨後亦須檢查。檢查項目有： (1)地表水進出系統是否操作正常。 (2)防止飛散設置是否正常。 (3)滲出水之收集系統是否正常。 | 68 |
| 23.有害事業廢棄物若以污水塘貯存，其設置規範為何？ | 解答：(1)厚度60公分以上，透水係數小於10-7cm/sec之壓密黏土襯墊。 (2)厚度0.2公分之人造不透水襯墊，透水係數小於10-10cm/sec。 (3)不透水襯墊須與廢棄物和滲出液相容。 (4)能夠抵抗外力或物理化學作用，而不發生任何洩漏。 (5)不透水襯墊必須設置在全年最高地下水位之上。 | 69 |
| 24.有害事業廢棄物若以污水塘方式貯存，其不透水襯墊之規範為何？ | 解答：厚度60公分以上，透水係數小於10-7cm/sec之壓密黏土襯墊。厚度0.2公分之人造不透水襯墊，透水係數小於10-10cm/sec。 | 69 |
| 25.有害事業廢棄物若以污水塘方式貯存，其滲出液收集系統設置要求為何？ | 解答：(1)收集蓄積深度不可超過30公分。 (2)收集系統材質須能抵抗廢棄物或滲出液的腐蝕。 (3)能夠抵抗外力或物理化學作用而不發生任何洩漏。 (4)滲出液必須維持良好操作。 | 69 |
| 77.事業廢棄物的襯墊材質、厚度要求為何？ | 解答：粘土厚60公分以上，透水係數小於10-7cm/sec或厚度0.2公分之人造不透水襯墊，透水係數小於10-10cm/sec。 | 69 |
| 79.為防止溢出，污水塘高液位與邊坡頂應留有多少高度？ | 解答：60公分。 | 69 |
| 26.感染性事業廢棄物的貯存袋規定為何？ | (1)紅色貯存袋貯存可燃性感染性事業廢棄物；黃色貯存袋貯存不可燃性感染性事業廢棄物。 (2)貯存袋外需貼有10公分見方以上感染性事業廢棄物摽誌。 (3)貯存袋的材質必須堅固強韌、不易洩露、不易穿刺之物質。 (4)紅色貯存袋收集至3/4滿時，必須立即更換。且每天至少清除ㄧ次。袋外要標示貯存溫度及時間。 (5)黃色貯存袋收集至3/4滿時，必須立即更換，並以膠帶封密。但貯存袋必須使用相當之瓦楞紙箱包裝封閉。 (6)不得回收貯存袋或瓦楞紙箱。 | 70 |
| 27.感染性事業廢棄物的貯存袋在使用上應注意何時更換？ | 解答：收集至3/4滿時，必須立即更換。 | 70 |
| 28.感染性事業廢棄物的貯存袋可以回收重覆使用否？ | 解答：否。 | 70 |
| 29.有害事業廢棄物清運車輛應符合規定為何？ | 解答：設施標準第14條 (1)車輛需標示機構名稱、電話號碼及區別有害事業廢棄物特性之標誌。 (2)並隨車攜帶有害事業廢棄物之緊急應變方法說明書及緊急應變處理器材。 (3)清除有害事業廢棄物於運輸途中有任何洩漏情形發生時，清除人應立即採取緊急應變措施並通知相關主管機關，產生有害事業廢棄物之事業與清除機構應負一切清理責任。 | 70 |
| 31.盛裝黃色感染性事業廢棄物容器不可和紅色容器混合清除嗎？。 | 是 | 70 |
| 36.感染性事業廢棄物的貯存規定有那些？ | 解答：『設施標準』第7~8條。 | 70 |
| 感染性事業廢棄物的清運車輛有何規定？ | 解答：感染性事業廢棄物之清除方法，清除廢棄物之車輛依第11~14條、16條規定。 | 70 |
| 107.六聯之遞送聯單是在什麼時候，由那一機構先填寫？ | 解答：事業自行或委託清除機構清除有害事業廢棄物，至該機構以外之貯存或處理場所時，事業須填具。 | 71 |
| 32.六聯之遞送聯單何時填具？ | 解答：事業機構自行或委託清除機構清除有害事業廢棄物，至該機構以外之貯存或處理場所時填具。 | 71 |
| 33.對感染性事業廢棄物的運輸有何特殊規定？ | 解答：『設施標準』第14條 除清除廢棄物之車輛依第11條至第14條之規定外並應符合下列規定： (1)以不同顏色容器貯存之廢棄物不得混合清除。但以黃色容器貯存之感染性事業廢棄物採焚化或熔融法處理者，不在此限。 (2)運輸過程不可以壓縮及任意開啟。 (3)不可燃感染性事業廢棄物清除至最終處置場前應先滅菌處理。 (4)運輸途中應備有冷藏措施。 | 71 |
| 42.處理有害事業廢棄物之機構應於收到廢棄物之翌日起多久處理完畢？ | 解答：30日內。 | 71 |
| 44.有害事業廢棄物之清運機構應於多少日內將廢棄物送處理機構簽收？ | 解答：10日內。 | 71 |
| 50.有害事業廢棄物之遞送聯單共六聯，其流程為何？ | 解答：圖5-14。 | 71 |
| 201.有害廢棄物的紀錄申報是什麼？ | 解答：『設施標準』第15條 事業自行或委託清除構清除有害事業廢棄物至該機構以外之貯存或處理場所時，頸.具一式六聯之遞送聯單或以網路傳輸方式申報。 | 72 |
| 43.若處理有害事業廢棄物之機構發現事業廢棄物成份特性、數量與遞送聯單所載不符，如何處理？ | 解答：應於發現翌日起10日內，請求清除機構或事業機構補正，並向當地主管機關報備。 | 72 |
| 45.事業於有害事業廢棄物委託清運後多少天未收到處理機構送回之第三聯遞送聯單，即應主動追查其廢棄物之流向？ | 解答：45日內。 | 72 |
| 46.有害事業廢棄物之清運遞送聯單應保存多久？ | 解答：3年。 | 72 |
| 112.有害事業廢棄物之清運應備有的資料有那些？ | 解答：『設施標準』第14條 隨車攜帶對有害事業業廢棄物之緊急應變方法說明書及緊急應變處理器材。 | 73 |
| 81.有害事業廢棄物車輛的標示有那幾項？ | 解答：(1)清除機構名稱、註冊商標及電話號碼。 (2)清除機構所屬之縣市名稱。 (3)清除機構許可證號碼。 (4)區別有害事業廢棄物特性之告示牌。 | 74 |
| 202.有害廢棄物的緊急應變是什麼？ | 解答：(1)使人員必離現場。 (2)不得直接走近或接觸洩漏物質。 (3)避免吸入蒸氣或煙霧。 (4)若產生之氣體或蒸氣無色無味，亦不可輕視。 | 75 |
| 53.從事有害事業廢棄物之清理應提緊急應變計畫，其內容為何？ | 解答：(1)使人員必離現場。 (2)不得直接走近或接觸洩漏物質。 (3)吸入蒸氣或煙霧。 (4)若產生之氣體或蒸氣無色無味，亦不可輕視。 | 75 |
| 100.固化法單軸抗壓強度要求多少？ | 解答：『設施標準』第35條 10公斤/平方公分以上。 |  |
| 101.廢棄物再利用若已經公告，如何辦理？ | 解答：依廢清法第39條第2項，所訂之廢棄物管理辦法，經目的事業主管機關公告後，事業及再利用機構得逕依該管理方式進行再利用。 |  |
| 102.廢棄物再利用若未經公告，如何辦理？ | 解答：依廢清法第39條第2項，所訂之廢棄物管理辦法，非屬公告者，應經目的事業主管機關許可。 |  |
| 103.焚化法燃燒室內的氣體停留時間規定為何？ | 解答：『設施標準』第21條 感染性事業物在1秒以上，其他有害事業廢棄物在2秒以上。 |  |
| 104.是否所有廢棄物均能採掩埋法？ | 解答：『設施標準』第26條 經認定以再利用方式較符資源永續使用方式者，不得以再利用方以外方式最終處置。 |  |
| 105.有害廢棄物的分區掩埋規定如何？ | 解答：『設施標準』第32條 面積每超過50平方公尺或掩埋容積超過250立方公尺者應予間隔。 |  |
| 108.垃圾資源回收所佔比例最大者為何者？何者次之？ | 解答：紙類最多，鐵次之。 |  |
| 109.欲從事事業廢棄物之清理必須向那一機關申請核准？ | 解答：『廢清法』第41條 向直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之關申請核發許可文件。 |  |
| 181.回收垃圾中之資源，約可節省多少的掩埋土地面積？ | 解答：20%。 |  |
| 182.垃圾分類對於焚化處理有何好處？ | 解答：減少垃圾處理量、節省處理成本、延長焚化爐壽命。 |  |
| 183.垃圾分類將有害部分類出來，有何好處？ | 解答：減少有害物質的處理困難度和其擴散，處理成本也降低。 |  |
| 193.海面掩埋的運送用什麼方式？ | 解答：船舶轉運。 |  |
| 203.有害廢棄物之申報可以因任何理由拒絕嗎？ | 解答：不可以。 |  |
| 205.對於有害事業廢棄物相容性之規定為何？ | 解答：『設施標準』第6條 貯存容器或設施應與有害事業廢棄物具有相容性，必要時應使用內襯材料或其他保護措施，以減低腐蝕、剝蝕等影響。 |  |
| 207.有害事業廢棄物之貯存規定年限為何？如何展延？ | 解答：『設施標準』第6、7條 (1)感染性事業廢棄物可燃部分之貯存，常.下以一日為限；攝氏5度以下冷藏者以7日為限。 (2)除感染性事業廢棄物外，其他有害事業廢棄物之貯存以二年為限，超過二年時，應於屆滿三個月前向貯存設施所在地主管機關申請延長。 |  |
| 211.感染性事業廢棄物之貯存設施有何規定？ | 解答：『設施標準』第9條 除應符合一般事業廢棄物之貯存設施規定外，並應符合下列規定： (1)應於明顯處標示感染性事業廢棄物標誌及備有緊急應變措施，其設施應堅固，並與治療區、.房及餐廳隔離。但診所得於治療區設密封貯存設施。 (2)貯存事業廢棄物之不同顏色容器應分開置放。 (3)應有良好之排水及沖水設備。 (4)具有防止人員或動物擅自闖入之安全設備或措施。 (5)具防止蚊蠅或其他病媒孳生之設備或措施。 |  |
| 212.感染性事業廢棄物之貯存方法有何規定？ | 解答：『設施標準』第7條 依事業廢棄物之種類不同分為： (1)以紅色可燃容器密封貯存者，並標感染性事業廢棄物標誌；其於常.下貯存者，以一日為限；攝氏5度以下冷藏者以7日為限。 (2)以不易穿透之黃色容器密封貯存者，並標感染性事業廢棄物標誌。 以上規定之貯存時間、.度及感染性事業廢棄物標誌，應標示於容器明顯處。 |  |
| 213.感染性事業廢棄物以紅色可燃容器密封貯存的有那些？ | 解答：『設施標準』 |  |
| 214.感染性事業廢棄物以不易穿透之黃色容器密封貯存的有那些？ | 解答：『設施標準』第7條 (1)廢棄的針頭、刀片、縫合針等器械，及玻璃材質之注射器、培養皿、試管、試玻片。 (2)其他曾與病人血液體液引流液排泄物接觸之不可燃性事業廢棄物。 (3)其他依有害事業廢棄物認定標準規定屬不可燃感染性事業廢棄物者。 |  |
| 215.有害事業廢棄物之貯存設施應符合的規定有那些？ | 解答：『設施標準』第10條 除感染性事業廢棄物外，應符合： (1)應設置專門場所，其地面堅固，四周採用抗蝕及不透水材料襯墊或構築。 (2)應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備及措施。 (3)貯存產生的廢液、廢氣、惡臭等，應有收集或防止其污染地面水體、地下水體、空氣、土壤之設備或措施。 (4)應於明顯處設置白底、紅字、黑框之警告標示、並有災害防止設備。 (5)設於地下之貯存容器應有液位檢查、防漏措施及偵漏系統。 (6)應於貯存事業廢棄物之種類，配置監測設備、警報設備、滅火、照明設備或緊急沖淋安全設備。 |  |
| 216.有害事業廢棄物之貯存設施之警示標誌為何？ | 解答：『設施標準』第10條 白底、紅字、黑框之警告標示。 |  |
| 217.有害事業廢棄物設於地下之貯存容器，其必要的偵測系統有那些？ | 解答：『設施標準』第10條 應有液位檢查防漏措施及偵漏系統。 |  |
| 218.有害事業廢棄物之貯存設施應依其廢棄物種類配置那些安全防護設備？ | 解答：『設施標準』第10條 配置監測設備、警報設備、滅火、照明設備或緊急沖淋安全設備。 |  |
| 47.有害事業廢棄物之清除，對自行或委託有何不同嗎？ | 解答：沒有不同。 |  |
| 49.對廢棄物規定貯存要分類編號，僅限於有害事業廢棄物嗎？ | 解答：是。 |  |
| 78.對於微細粒子，如石棉類，其貯存時應如何處理？ | 解答：(1)使用密閉方式處理避免飛散問題。 (2)使用濕式噴灑水系統。 |  |
| 80.不可燃感染性廢棄物可以用焚化處理嗎？ | 解答：否。 |  |
| 82.掩埋法共有那些種？ | 解答：安定掩埋、衛生掩埋、封閉掩埋。 |  |
| 83.何謂燃燒效率？ | 解答：『設施標準』第2條 指煙道出口之排氣中所含二氧化碳濃度與二氧化碳及一氧化碳濃度總和之百分比。 |  |
| 90.法規對於無機性污泥的含水率規定為多少？ | 解答：『設施標準』第17條 85%以下。 |  |
| 91.氰化物的中間處理方法有那些？ | 解答：『設施標準』第17條 氧化分解、焚化法或濕式氧化處理。 |  |
| 92.廢油之處理方法有那些？ | 解答：『設施標準』第17條 油水分離、蒸餾或逕採焚化處理。 |  |
| 93.有機性如農藥的廢棄物，如何處理？ | 解答：『設施標準』第17條 熱處理法。 |  |
| 94.何謂破壞去除效率？ | 解答：『設施標準』第2條 指主要有害有機物經熱處理後，所減少之百分比。 |  |
| 95.法規對破壞去除效率的要求為何？ | 解答：『設施標準』第21條 除燃燒感染性事業廢棄物外，其他有害事業廢棄物之有機氯化物總破壞去除效率達99.99%以上，PCBs及2,3,7,8TCDD，2.3.7.8TCDF總破壞去除效率達99.999%以上，其他毒性化學物質破壞去除效率達99.9%以上。 |  |
| 96.法規對燃燒效率要求是針對那些事業廢棄物？ | 解答：『設施標準』第21條，燃燒感染性事業廢棄物，燃燒效率達99.9%以上。 |  |
| 97.法規對燃燒效率的規定為何？ | 解答：燃燒感染性事業廢棄物者，燃燒效率達99.9%以上。其他有害事業廢棄物之有機氯化物破壞去除效率達99.99%以上。 |  |
| 98.何謂固化法？ | 解答：『設施標準』第2條，利用固化劑與事業廢棄物混合固化之處理方法。 |  |
| 99.固化法的要求是什麼？ | 解答：『設施標準』第24條、第35條 具有將廢棄物及固化劑或化學劑混合均勻之設備，固化物之單軸抗壓強度及TCLP、封閉掩埋或分區管理之衛生掩埋。 |  |